## Slide 1: 光电效应及普朗克常量的测定
李尚俊 2020.9
中国民航飞行学院 物理实验室

## Slide 2: 实验目的
了解光电效应的基本规律，认识光的量子性；
验证爱因斯坦光电效应方程；
测定普朗克常量。

## Slide 3: 实验原理-器件介绍
光电效应实验系统
  汞灯（电变光），
  真空（传光介质n=1），
  光电管（光变电）。

## Slide 4: 实验原理
光电效应
  在一定频率的光照射下, 电子从金属表面逸出的现象称为光电效应，从金属表面逸出的电子称为光电子 。

## Slide 5: 实验原理—光电效应实验规律
光电效应基本实验规律：
  对给定的金属，光电效应存在一个截止频率（红限频率）；只有当入射光频率大于时, 才能产生光电效应。
  光电子的初动能与入射光的频率有关，与入射光强无关。
  光电效应为瞬时效应。

## Slide 6: 实验原理—爱因斯坦光电效应方程
爱因斯坦光电效应方程：
Ws为逸出功，为入射光的频率， 是光电子逸出表面后的最大动能

## Slide 7: 实验原理—减速电位法
截止电压Us与入射光频率 成线性关系
h = e k

## Slide 8: 实验原理—确定截止电压Us
拐点法：截止电压Us就是曲线ab段拐点对应的电压值
交点法：曲线与U轴交点的电位差近似等于截止电压（电流为零所对应的电压）

## Slide 9: 实验仪器
ZKY-GD-4微机型光电效应实验仪

## Slide 10: 实验仪器
ZKY-GD-4微机型光电效应实验仪

## Slide 11: 实验内容—仪器准备
接通汞灯电源，预热

## Slide 12: 实验内容—仪器准备
正确连接导线，打开仪器预热。

## Slide 13: 实验内容—仪器准备
仪器调零：遮光；

## Slide 14: 实验内容—仪器准备
仪器调零：断开微电流输入；
调零时，此处不接线

## Slide 15: 实验内容—仪器准备
仪器调零：选择电流量程、实验内容、实验手段；

## Slide 16: 实验内容—仪器准备
仪器调零：调零；
调零旋钮

## Slide 17: 实验内容—仪器准备
仪器调零：遮光；调零；调零确认；连接微电流输入
调零确认

## Slide 18: 数据记录与处理